KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

2023 YILI 1. HİBE PROGRAMI

Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)

ÇİLEK BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

OSMANİYE

Ocak - 2023

ÇİLEK BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK ŞARTNAME

# Genel Özellikler;

Bu şartnameyle, en az 2 en fazla 10 dekar alana sahip, çilek bahçesi yatırımları desteklenecektir. Çilek bahçelerinin kurulumu, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir.

- Yatırımın yapılacağı parselde seddelerin yapılması için gerekli ön toprak işlemesi yatırımcı tarafından yapılacaktır.

- Eğer su kaynağı arazinin başında hemen kullanılabilecek şekilde hazır değilse, suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi için yapılması gereken masrafları yatırımcılar kendi öz kaynaklarından yapacaklardır. Bu işlemlerin Hibe Sözleşmesi imzalanana kadar tamamlanması zorunludur.

- Yükleniciler seddelerin hazırlanması, malç çekilmesi, damla sulama sisteminin tesis edilmesi, sertifikalı fidelerin temini ve proje tanıtım tabelası yapımını gerçekleştirecektir. Fide dikim işlemi yararlanıcı tarafından gerçekleştirilecektir.

ÇİLEK BAHÇESİ KURULUMUNDA;

Kurulacak çilek bahçelerinde;

- Seddeler arasındaki mesafe bir seddenin merkezinden diğer seddenin merkezine 120 cm olacaktır.

- Her seddeye çift sıra halinde çapraz dikim yapılacaktır.

- 1 dekarlık alana yaklaşık 5.000 adet fide dikilecektir. Kuruyan veya tutmayan fidelerin yerine dikilmek üzere 250 adet (%5 oranında) fazla fide yüklenici tarafından yatırımcıya teslim edilecektir.

- Frigo fide, tüplü taze fide veya taze-yeşil fide ile ilkbahar veya sonbahar dikimi yapılacaktır. Bahçe tesisinde sertifikalı çilek çeşitleri (Albion, Kabarla, Sweet Ann, Sweet Charlie, Monterey vb.) kullanılacaktır. Bu çeşitlerin teminde güçlük olması veya başka bir çeşit önerisi getirilmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanı teknik personelin onayı alınacaktır.

- Fidelerin kökleri yeterince gelişmiş olmalıdır.

- Fidelerde büyüme konisi zarar görmemiş olmalıdır.

- Fidelerde kuruma olmamalıdır.

- Fidelerin gövde çapı 5 mm’den aşağı olmamalıdır.

- Fidelerde ölü bitki kısımları, stolon ve çiçek kısmı olmamalıdır.

Seddelerin Hazırlanması, Plastik Malç Temini ve Malçın Serilmesi

- Yüklenici firma tarafından çilek yetiştiriciliği için hazırlanacak seddelerin yüksekliği en az 30 cm, genişliği 60 cm ve seddeler arası mesafe 30-40 cm olmalıdır.

- Çilek bahçesinde kullanılacak malç naylonu en az 50 mikron kalınlığında, U.V. koruyuculu olmalıdır. Malç naylonları delikli ve deliksiz olarak satılabilmektedir. Delikli malç naylonu kullanılacaksa malç naylonunda fide delik yerleri sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 25-35 cm ölçülerinde olacak şekilde delinmiş olmalıdır. Deliksiz malç naylonu kullanılacaksa fide delik yerlerinin şablon ile işaretlenmesi ve deliklerin açılması yararlanıcı tarafından yapılacaktır.

- Malç naylonunun genişliği en az 140 cm olmalıdır. Malç naylonu sedde yüzeyi ile kenarlarını kaplamalıdır. Bütün malç rulolarının üzerinde bu naylon özellikleri kayıtlı etiket bulunmalı ve TSE Belgesi olmalıdır.

- Malç naylonun güneşe karşı 24 ay dayanabilme garantisi olmalıdır.

- Yüklenici firma tarafından hazırlanacak toprak seddelerin üzerine, yukarıdaki özelliklerdeki malç naylonu tek kat olarak çilek yetiştiriciliğine uygun olarak serilecektir.

- Eğimli arazilerde seddeler eğime dik olarak yapılacaktır.

Damlama Sulama Sistemi

- Suyun arazi başına kadar getirilmesi yararlanıcıya ait olup, yüklenici firma bahçe içi sulama sistemini kuracaktır.

- Her seddede dikili fidelerin arasından geçecek şekilde 1 lateral damla sulama borusu döşenecektir. Yatırımcı isterse kendi imkânları ile fidelerin dibinden ikinci bir lateral damla sulama borusu geçirebilir.

- Lateral damlama sulama borularının ana hatta bağlantısında mutlaka mini vanalar kullanılacaktır.

- Kullanılacak ana borular, Ø 63 mm çapında, güneşe dayanıklı Polietilen (PE) malzemeden yapılmış ve 6 Atm basınca dayanıklı olmalıdır.

- Lateraller Ø 16 mm çapında, güneşe dayanıklı Polietilenden (PE) yapılmış, en az 1 mm et kalınlığında, lateral üzerinde yer alan damlatıcılar in-line (hat içi), damlatıcı aralığı 25 cm, damlatıcı debisi 2 L/h, TSE belgeli ve en az 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Ana boru ile lateraller her uygulama alanı için tüm çilek fidelerinin sulanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda vana, mini vana, nipel, conta, tıpa, vs. yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir.

- Her çilek bahçesi için bir kontrol ünitesi olacak şekilde kurulum yapılacaktır. Her kontrol ünitesinde 1 adet gübre tankı ve 1 adet disk filtre olacaktır.

- Disk filtre ve gübre tankı, vana, maşon, T ve benzeri bağlantı elemanları ile birbirine bağlanması sağlanmalıdır. Bu bağlantı ve sulama sisteminin teknik olarak çalışmasını sağlamak yüklenici firmaya aittir.

- Gübre tankı, 100 litre kapasiteli ve metalden yapılmış olacaktır.

- Disk filtre metal veya plastik, gübre tankı metal, boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.

- Arazi eğimli ise damlama sulama sistemi eğime dik olacak şekilde tesis edilecektir.

- Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç farkı oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

İDARİ ŞARTNAME

- Çilek bahçe tesisi, Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde bulunan arazilerde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi, belirlenen arazilere teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Bahçe kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Kazı zorlukları ve taşımaları için Yüklenici ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.

- Teknik şartnamede belirtilen çilek fidesinin temin edileceği firmanın Bakanlık onaylı fide-fidan üretici belgesine sahip olması veya tohumluk bayilerinden alındığını gösterir belge, yüklenici tarafından sunulacaktır.

- Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yüklenici bahçeyi eksiksiz olarak kurar. Yüklenici kurduğu bahçeyi teslim tesellüm belgesi ile yatırımcıya teslim eder.

- Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder.

- Yatırımcı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Sumbas ilçesindeki ÇDE’ye ve Merkez ilçede ise İPYB’ye bahçe tesisi işinin bittiğini haber verir.

- İl/İlçedeki ÇDE ve İPYB personeli bahçeleri yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise “Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağı” hazırlar.

- Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.

- Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

- Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

- Yüklenici, belirtilen uygulama alanlarını göz önünde bulundurarak fiyat teklifi hazırlayacak ve anahtar teslim fiyat verecektir. Çevre uzunluklarının planlanandan farklı olması veya sulama sisteminin kurulumu sırasında metrajların planlanandan farklı olması durumunda ek bir ödeme talep etmeyecektir. Yüklenici vermiş olduğu teklifle sahada gerekli incelemeyi yapmış olduğunu kabul eder.

EPDB tarafından tasarlanan 225X125 cm boyutlarında bir totem tanıtım tabelası bahçenin dışarıdan görülebilecek bir yerine uygun şekilde monte edilecektir. Tabela çift taraflı olarak yapılacaktır. Tabela içeriği hem bahçe içerisinden hem de bahçe dışından görülebilmelidir. Tabela yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Tabela için ek bir ödeme yapılmayacaktır.